## Slide 1
논리/개념적 시스템 구성도
이미지 전처리
객체인식
객체추적
행동탐지
X,Y값 도출
다중검출
알고리즘
이미지
저장소
CCTV 2
CCTV 1
서버1
분산 저장 Cluster
CCTV
영상
탐지기
웹 대시보드
1. Frame 데이터
5. 사용자접속
8. 사용자 등록 정보 출력
6. 사용자 등록 정보 조회
7. 사용자 등록 정보 제공
0. 영상
송출
2. Frame/ 좌표 투입
3-1.
Byte
(JPG)
저장
3-2.
Byte
(JPG)
스트리밍
저장
9. Byte(JPG) 스트리밍
10. MJPEG 방식 영상 송출
서버2
서버3
사용자 계정 정보
행동탐지
처리
이미지
서버 OS
웹 서버
카메라ID, 좌표 설정
Bbox 검출
거리측정
X1,y1,x2,y2
4.
Meta
데이터
저장
카카오톡 API
전처리기
Meta Data
Log Data
카메라 ID
지정구역 좌표
RDBMS
Frame 분할

## Slide 2
물리적 시스템 구성도
웹 서버
OpenCV
객체인식
객체추적
행동탐지
YOLOv5
Deepsort
OpenCV
MongoDB
CCTV 2
CCTV 1
서버1
Kafka
CCTV
영상
SPARK
웹 대시보드
1. Frame 데이터
5. 사용자접속
8. 사용자 등록 정보 출력
6. 사용자 등록 정보 조회
7. 사용자 등록 정보 제공
0. 영상
송출
2. Frame/ 좌표 투입
3-1.
Byte
(JPG)
저장
3-2.
Byte
(JPG)
스트리밍
저장
9. Byte(JPG) 스트리밍
10. MJPEG 방식 영상 송출
서버2
서버3
사용자 계정 정보
행동탐지
처리
이미지
Ubuntu 18.04
Django
카메라ID, 좌표 설정
pytorch
pytorch
SPARK
4.
Meta
데이터
저장
카카오톡 API
python
Meta Data
Log Data
카메라 ID
지정구역 좌표
MariaDB
Frame 분할

## Slide 3
Software 배치도
Linux OS (Ubuntu18.04)
Zookeeper
Kafka
MariaDB
MongoDB
cuDNN
CUDA
Hadoop Yarn Cluster
Pytorch
OpenCV
YOLOv5
Deepsort
Spark Master/Worker
: Cluster 구성

## Slide 4
Spark Master
Hadoop Yarn Cluster
On-premise Server
Ip: 14.7.XXX.XX
Ryzen5 1600 3.4Ghz 6core
Nvidia GTX 1060 6GB
32GB RAM
500GB SSD(500 MB/s)
Zookeeper server 1
14.7.XXX.XX:2181
Kafka server 1
14.7.XXX.XX:9092
Spark Worker 1
Azure VM 1
Ip: 20.25.XX.XX
8 core vCPU
Nvidia Tesla T4 16GiB
56GiB RAM
400GiB SSD(15.6 MB/s)
Zookeeper server 2
20.25.XX.XX:2181
Kafka server 2
20.25.XX.XX:9092
Spark Worker 2
Azure VM 2
Ip: 20.228.XXX.XXX
6 core vCPU
Nvidia Tesla V100 16GiB
112GiB RAM
650GiB SSD(18.75 MB/s)
Zookeeper server 3
20.228.XXX.XXX:2181
Kafka server 3
20.228.XXX.XXX:9092
Hardware/Cluster 구성도
: Cluster 구성

## Slide 5
이상행동 성능 테스트 기준
이벤트 | 정의 | 이벤트 시작시각 | 정상검출 시각 | 특이사항
배회 | 1명 또는 다수의 사람(2명, 3명)이 특정 영역에서 10초 이상 배회 | 사람의 몸 전체가 배회 영역에 진입한 후 10초 경과한 시각 | 배회 상황 발생(이벤트 시작 시각) 이전 2초, 이후 10초 이내 | 다수일 경우, 처음 사람을 기준으로 함
침입 | 1명 또는 다수의 사람이 특정 영역을 침입 | 사람의 몸 전체가 침입 영역에 진입한 시각 | 침입 상황 발생(이벤트 시작 시각) 이전 2초, 이후 10초 이내 | 다수일 경우, 처음 사람을 기준으로 함
쓰러짐 | 1명 또는 다수의 사람이 쓰러진 상황 | 사람이 쓰러져서 바닥 에 머리가 닿는 시각 | 쓰러짐 상황 발생(이벤 트 시작 시각) 이전 2 초, 이후 10초 이내 | 다수가 쓰러질 경우 처음 쓰러지는 사람을 기준으로 함
화재감지 | 화재가 발생하여 불길이 생긴 상황 | 화재가 발생한 시각 | 화재 상황 발생(이벤트 시작 시각) 이전2초, 이후10초 이내 | 다수의 화재가 발생할 경우 처음 발생한 화재를 기준으로 함.
KISA 인증 기준 기반 자체 설정 기준